## Slide 1: TRB 설계변수 정의
Inner ring width (B)
Outer ring width (C)
Assembled width (T)
Nominal contact angle
Pitch dia. ()
Effective load center from cup back face (a)
Bore dia. (d)
Outer dia. (D)
Roller taper angle ()
Roller length (
Component | Geometry | Symbol | Reference
Raceway | Bore diameter | d | SKF Catalogue
 | Outer diameter | D | SKF Catalogue
 | Inner ring width | B | SKF Catalogue
 | Outer ring width | C | SKF Catalogue
 | Assembled width | T | SKF Catalogue
Roller (Shape) | Roller diameter |  | ISO 281(용어), MASTA(그림)
 | Roller length |  | MASTA (용어,그림), Mesys(그림), 3D CAD 측정
 | Effective roller length |  | ISO 281(정의), ISO16281(그림), MASTA(값 확인)
 | Roller taper angle |  | ISO 16281 (정의,그림), MASTA(용어)
Roller (Position) | Pitch diameter |  | ISO 281(정의), MASTA(그림)
 | Effective load center from cup back face | a | MASTA(용어, 정의), ISO 16281 (정의, 그림), SKF Catalogue
 | Nominal contact angle |  | ISO 281(정의), ISO16281(그림)
Component | Geometry | Symbol | Reference
Raceway | Bore diameter | d | SKF Catalogue
 | Outer diameter | D | SKF Catalogue
 | Inner ring width | B | SKF Catalogue
 | Outer ring width | C | SKF Catalogue
 | Assembled width | T | SKF Catalogue
Roller (Shape) | Roller diameter |  | ISO 281(용어), MASTA(그림)
 | Roller length |  | MASTA (용어,그림), Mesys(그림), 3D CAD 측정
 | Effective roller length |  | ISO 281(정의), ISO16281(그림), MASTA(값 확인)
 | Roller taper angle |  | ISO 16281 (정의,그림), MASTA(용어)
Roller (Position) | Pitch diameter |  | ISO 281(정의), MASTA(그림)
 | Effective load center from cup back face | a | MASTA(용어, 정의), ISO 16281 (정의, 그림), SKF Catalogue
 | Nominal contact angle |  | ISO 281(정의), ISO16281(그림)
Fixed
B, C, T 관계식 유무 궁금
Dpw=(D+d)/2 로 사용
Lw = Lwe 사용
문제 단순화 가정들
αe, αi 분리
β = (αe+αi)/2
빨간색 – 설계변수
파란색 – 고정 parameter
Radial clearance, Lr

## Slide 2: TRB 최적설계 문제 정식화
목적함수
  질량 최소화 (TRB 구성 재료는 동일 재료 가정  부피 최소화)
제약조건
  기하학적 간섭 X (16개 사용, 1개 추가 (roller 최대 길이 관련 제약조건))
  피로 수명 > 20(년)
  EHL 기반 최소 윤활 두께, hmin > hmin0 (새로 추가)
  Maximum contact stress < ??? MPa (반영 예정)
Fixed: Inner ring width (B) – 200 mm, Outer ring width (C) – 152 mm, Radial clearance (Lr) = 20 μm
하중조건 (Total 5 cases)
  Numerical Case A~D (테스트는 B만)
  Fatigue load spectrum
  5MW 급 설계 논문에서 그대로 가져옴
[하중 출처]
Jiang, Z., Huang, X., Wang, B., Liao, X., Liu, H., & Ding, P. (2024). Time-dependent reliability-based design optimization of main shaft bearings in wind turbines involving mixed-integer variables. Reliability Engineering & System Safety, 243, 109817.

## Slide 3: TRB 최적설계 문제 정식화
최적화 수행 과정
  피로 수명/윤활 계산 시간 때문에 전역 최적화 방법은 시간이 오래 걸림 (GA, ...)
  gradient 기반 방법은 정수형 변수를 처리 불가
  롤러 개수(Z) 를 1씩 키우면서 gradient 기반 최적화 방법 수행 후 최적값 선택
Zk = Zlb
gradient-based optimization
[xopt,k, Z] – fval,k
fval, min = fval,k
xopt = [xopt,k,Zk]
fval,min > fval,k ?
Zk = Zk+1
Zk > Zub
fval, min, xopt
No
Yes

## Slide 4: Volume 계산법
단순화된 형상으로 근사적으로 계산
단순 형상으로 변형
제거
Volume 계산 시에만 사용

## Slide 5: 추가된 제약조건
Roller 최대 길이
Tiwari, R., Sunil, K. K., & Reddy, R. S. (2012). An optimal design methodology of tapered roller bearings using genetic algorithms. International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics, 13(2), 108-127.
roller 끝이 튀어나오는 경우 발생
문헌 참고해 제약 조건 추가
r1, r3: 외륜쪽 fillet 부분 반지름 (5mm fixed)
C: outer ring width
Lw: Loller length
αe: outer race contact angle
실제 결과 예시
roller 끝이 튀어나온 경우

## Slide 6: 최적설계 결과 – Load Case B
Load Case B
Fx = 0 [N], Fy = 1.3x106 [N], Fz = 5x105 [N], My = 1x108 [Nmm], Mz = 2.5x108 [Nmm]
Variables | xlb | xub | xopt (Case 1) | xopt (Case 2) | xopt (Case 3) | xopt (Case 4)
Mean roller diameter, de | 50 | 90 | 81.1551 | 55.6285 | 70.3651 | 72.5944
Roller contact length, Lwe | 100 | 200 | 157.093 | 144.191 | 100 | 100
Contact angle (outer), αe | 0.174533 | 0.523599 | 0.255328 | 0.174533 | 0.174533 | 0.174533
Contact angle (inner), αi | 0.174533 | 0.523599 | 0.229657 | 0.174533 | 0.174533 | 0.174533
Bore diameter, d | 700 | 1200 | 1110.67 | 700 | 816.069 | 1200
Outer diameter, D | 1300 | 2000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1413.99
Flange angle, αf | 0.785398 | 1.5708 | 1.36182 | 1.48748 | 1.5708 | 1.5708
Roller profile coefficient, Kx | 0.0001 | 0.001 | 0.0005716 | 0.00062966 | 0.00045049 | 0.00028278
Number of rollers, Z | 40 | 70 | 40 | 70 | 70 | 70
Volume (×107 mm3) | - | - | 7.90996 | 7.94829 | 8.53813 | 10.0899
Fatigue life (years) | - | - | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00
Minimum film thickness (μm) | - | - | - | 0.443625 | 0.500 | 0.600
성능
형상은 6/29 MASTA 활용 확인 예정
Case 별 제약조건 (해당 값 이상 되게)
Case 1: 피로수명 20년, 윤활두께 X
Case 2: 피로수명 20년, 윤활두께 0.4μm
Case 3: 피로수명 20년, 윤활두께 0.5 μm
Case 4: 피로수명 20년, 윤활두께 0.6 μm

## Slide 7: 최적설계 결과 – Fatigue Load Spectrum
Fatigue Load Spectrum Case
Case 별 제약조건 (해당 값 이상 되게)
Case 1: 피로수명 20년, 윤활두께 X
Case 2: 피로수명 20년, 윤활두께 0.4μm
Case 3: 피로수명 20년, 윤활두께 0.5 μm
Case 4: 피로수명 20년, 윤활두께 0.6 μm

## Slide 8: 최적설계 결과 – Fatigue Load Spectrum
Fatigue Load Spectrum Case
Case 별 제약조건 (해당 값 이상 되게)
Case 1: 피로수명 20년, 윤활두께 0.4μm
Case 2: 피로수명 20년, 윤활두께 0.5 μm
Case 3: 피로수명 20년, 윤활두께 0.6 μm
Variables | xlb | xub | xopt (Case 1) | xopt (Case 2) | xopt (Case 3)
Mean roller diameter, de | 50 | 90 | 59.1545 | 74.802 | 77.1053
Roller contact length, Lwe | 100 | 200 | 144.191 | 100 | 100
Contact angle (outer), αe | 0.174533 | 0.523599 | 0.174533 | 0.174533 | 0.174533
Contact angle (inner), αi | 0.174533 | 0.523599 | 0.174533 | 0.174533 | 0.174533
Bore diameter, d | 700 | 1200 | 700 | 802.652 | 1200
Outer diameter, D | 1300 | 2000 | 1300 | 1300 | 1393.17
Flange angle, αf | 0.785398 | 1.5708 | 1.48234 | 1.5708 | 1.5708
Roller profile coefficient, Kx | 0.0001 | 0.001 | 0.00061306 | 0.000457761 | 0.00052610
Number of rollers, Z | 40 | 70 | 70 | 70 | 70
Volume (×107 mm3) | - | - | 8.26912 | 8.85515 | 10.4036
Fatigue life (years) | - | - | 20.00 | 20.00 | 20.00
Minimum film thickness (μm) | - | - | 0.446721 | 0.500 | 0.600
성능
형상은 6/29 MASTA 활용 확인 예정

## Slide 9: 향후 계획
기하 불확실성 정보 탐색
최적화 방법별 성능 비교 (GA, NSGA, Pattern search, Bayesian optimization, ...)